## Slide 1: Защита курсовой работы
Тема «Программная реализация микропрограммного автомата с жесткой логикой: объединенная микропрограмма операций умножения и деления – вариант 1»
Составил:
Студент группы ИВТВМбд-21
Бахматов Д.В.
Проверил:
Ст. преподаватель кафедры ВТ
Лылова А. В.

## Slide 2: Цель работы
  Целью работы является изучение методов проектирования и программной реализации микропрограммного автомата с жесткой логикой на основе исходных данных – объединенная микропрограмма операций умножения и деления.

## Slide 3: Техническое задание
Тип автомата | Способ задания функций переходов и выходов | Язык программирования
Мили | Логические выражения и троичные матрицы | С++
• Состояния автомата должны иметь имена в формате Si, где i = 0..n (S0 – начальное и конечное состояния автомата);
• Условия в автомате (условные вершины в графе, входные сигналы автомата) кодируются как Xj, где j = 0..m;
• Действия в автомате (операторные вершины в графе, выходные сигналы автомата) кодируются как Yl, где l = 0..k;
• Функция возбуждения (функции переходов) должны иметь имена формата wz (переход с 0 на 1) и uz (переход с 1 на 0), где z = 0..v.
• процедура интерпретатора должна иметь имя следующего формата:
v№name_avtv№var, где
v№ - порядковый номер из таблицы выдачи варианта,
name_avt – имя типа автомата: Mili
№var – номер варианта в теме курсового проекта: 1
В данной работе процедура интерпретатора будет иметь имя: v9Miliv1

## Slide 4: Анализ исходного описания реализуемого микропрограммного автомата с жесткой логикой

## Slide 5: Проектирование микропрограммного автомата с жесткой логикой
1. Перекодирование значений x и y
Исходный y | Новый y | Исходный x | Новый x
y16 | y1 | Дл | x1
y5 | y2 | УмФ | x2
y6 | y3 | УмЦ | x3
y7 | y4 | p3 | x4
y18 | y5 | p2 | x5
y8 | y6 | p9 | x6
y15 | y7 | p5 | x7
y19 | y8 | p8 | x8
y9 | y9 | p1!р6 v !p1p6 | x9
y10 | y10 | p7 | x10
y11 | y11 |  | 
y12 | y12 |  | 
y17 | y13 |  | 
y13 | y14 |  | 
ПП:=1 | y15 |  | 

## Slide 6: Проектирование микропрограммного автомата с жесткой логикой
2. Построение отмеченной граф
-схемы алгоритма

## Slide 7: Проектирование микропрограммного автомата с жесткой логикой
3. Построение графа переходов

## Slide 9: Проектирование микропрограммного автомата с жесткой логикой
4. Проведение канонического метода структурного синтеза
Формула для определения количества бит, достаточных для кодирования: a = log2S
Получили, что потребуется 4 бита для их кодирования.

## Slide 10: Проектирование микропрограммного автомата с жесткой логикой
5. Построение семиколоночной таблицы.
Функции возбуждения Wz – переход из 0 в 1, Uz – переход из 1 в 0

## Slide 11
Нач. сост. | Код нач. состояния a3a2a1a0 | Кон. сост. | Код кон. состояния a3a2a1a0 | Входные сигналы | Вых. сигналы | Функц. возбужд.
S0 | 0000 | S1 | 0001 | x1 | y1 | w0
S0 | 0000 | S9 | 1001 | x2vx3 | y1 | w0w3
S1 | 0001 | S2 | 0010 | x1 | y2 | u0w1
S2 | 0010 | S3 | 0011 | 1 | y3 | w0
S3 | 0011 | S4 | 0100 | x4 | y4,y5 | u0u1w2
S3 | 0011 | S0 | 0000 | !x4 | y15 | u0u1
S4 | 0100 | S5 | 0101 | x5 | y6 | w0
S4 | 0100 | S5 | 0101 | !x5 | y2 | w0
S5 | 0101 | S6 | 0110 | 1 | y7y4y8 | u0w1
S6 | 0110 | S4 | 0100 | !x6 | - | u1
S6 | 0110 | S7 | 0111 | x6 | y9 | w0
S7 | 0111 | S8 | 1000 | x1x7v!x1x2x8 | y10 | u0u1u2w3
S7 | 0111 | S8 | 1000 | x1!x7v!x1x2!x8v!x1!x2 | - | u0u1u2w3
S8 | 1000 | S0 | 0000 | !x9 | - | u3
S8 | 1000 | S0 | 0000 | x9 | y11 | u3
S9 | 1001 | S10 | 1010 | x2vx3 | y12y5 | u0w1
S10 | 1010 | S11 | 1011 | x10 | y6 | w0
S10 | 1010 | S11 | 1011 | !x10 | - | w0
S11 | 1011 | S12 | 1100 | 1 | y13y14y8 | u0u1w2
S12 | 1100 | S10 | 1010 | !x6 | - | u2w1
S12 | 1100 | S7 | 0111 | x6!x2x4 | y9 | u3w0w1
S12 | 1100 | S8 | 1000 | x6x2x8 | y10 | u2
S12 | 1100 | S8 | 1000 | x6x2!x8 | - | u2
S12 | 1100 | S8 | 1000 | x6x10!x8 | - | u2
S12 | 1100 | S0 | 0000 | x6!x2!x4 | y15 | u2u3

## Slide 12: Проектирование микропрограммного автомата с жесткой логикой
6. Построение логических функций выхода и возбуждения:
y1 = !a3!a2!a1!a0x1 v !a3!a2!a1!a0x2 v !a3!a2!a1!a0x3
y2 = !a3!a2!a1a0x1 v !a3a2!a1!a0!x5
y3 = !a3!a2a1!a0
y4 = !a3a2!a1a0 v !a3!a2a1a0x4
y5 = !a3!a2a1a0x4 v a3!a2!a1a0x2 v a3!a2!a1a0x3
y6 = !a3a2!a1!a0x5 v a3!a2a1!a0x10
y7 = !a3a2!a1a0
y8 = !a3a2!a1a0 v a3!a2a1a0
y9 = !a3a2a1!a0x6 v a3a2!a1!a0x6!x2x4
y10 = !a3a2a1a0x1x7 v !a3a2a1a0!x1x2x8 v a3a2!a1!a0x6x2x8
y11 = a3!a2!a1!a0x9
y12 = a3!a2!a1a0x2 v a3!a2!a1a0x3
y13 = a3!a2a1a0
y14 = a3!a2a1a0
y15 = !a3!a2a1a0!x4 v a3a2!a1!a0x6!x2!x4
w0 = !a3!a2!a1!a0x1 v !a3a2!a1!a0x5 v a3!a2a1!a0x10 v a3!a2a1!a0!x10 v a3a2!a1!a0x6!x2x4 v !a3!a2!a1!a0x2 v !a3!a2!a1!a0x3 v !a3!a2a1!a0 v !a3a2!a1!a0!x5 v !a3a2a1!a0x6
w1 = !a3a2!a1a0 v a3!a2!a1a0x2 v a3!a2!a1a0x3 v a3a2!a1!a0!x6 v a3a2!a1!a0x6!x2x4
w2 = !a3!a2a1a0x4 v a3!a2a1a0
w3 = !a3!a2!a1!a0x2 v !a3!a2!a1!a0x3 v !a3a2a1a0x1!x7 v !a3a2a1a0x1x2!x8 v !a3a2a1a0!x1!x2 v !a3a2a1a0x1x7 v !a3a2a1a0!x1x2x8
u0 = !a3!a2a1a0x4 v !a3!a2a1a0!x4 v !a3a2!a1a0 v !a3a2a1a0x1x7 v !a3a2a1a0!x1x2x8 v !a3a2a1a0x1!x7 v !a3a2a1a0x1x2!x8 v !a3a2a1a0!x1!x2 v a3!a2a1a0 v a3!a2!a1a0x2 v a3!a2!a1a0x3 v !a3!a2!a1a0x1
u1 = !a3!a2a1a0x4 v !a3!a2a1a0!x4 v !a3a2a1!a0!x6 v !a3a2a1a0x1x7 v !a3a2a1a0!x1x2x8 v !a3a2a1a0x1!x7 v !a3a2a1a0x1x2!x8 v !a3a2a1a0!x1!x2 v a3!a2a1a0
u2 = !a3a2a1a0x1x7 v !a3a2a1a0!x1x2x8 v !a3a2a1a0x1!x7 v !a3a2a1a0x1x2!x8 v !a3a2a1a0!x1!x2 v a3a2!a1!a0!x6 v a3a2!a1!a0x6x2x8 v a3a2!a1!a0x6x10!x8 v a3a2!a1!a0x6!x2!x4 v a3a2!a1!a0x6x2!x8
u3 = a3!a2!a1!a0!x9 v a3a2!a1!a0x6!x2x4 v a3a2!a1!a0x6!x2!x4 v a3!a2!a1!a0x9

## Slide 13: Проектирование микропрограммного автомата с жесткой логикой
Троичные матрицы строятся на основе минимизированных логических выражений
y1 = [0000---------1, 0000--------1-, 0000-------1--]
y2 = [0001---------1, 0110-----0----]
y3 = [0010----------]
y4 = [0101----------, 0011------1---]
y5 = [0011------1---, 1000--------1-, 1000-------1--]
y6 = [0100-----1----, 10101---------]
w0 = [0000---------1, 0001---------1, 0100-----1----, 1000-1--------, 10101---------, 10100---------, 1100----1-1-0-]

## Slide 14: Разработка формата протокола входных и выходных данных
Входные данные: входные сигналы x1-x10, значение 0 либо 1;
Значение выбора способа задания функций переходов и выходов 1 – метод троичной матрицы
2- метод логических выражений
Вывод результатов каждого состояния:
State = S0
Y(y15-y1) = 000000000000000
Code = 0000
Вывод времени выполнения программы: 20.54 ms

## Slide 15: Разработка интерпретатора микропрограммного автомата

## Slide 16: Разработка интерпретатора микропрограммного автомата
matrix
logic

## Slide 17: Разработка интерпретатора микропрограммного автомата
void v9Miliv1_logic()
{
auto begin = chrono::high_resolution_clock::now();
ZeroBoolArray(y, 15);
ZeroBoolArray(a, 4);
for (int i = 0; i < 20; i++)
{
cout << "State = ";
OutputName();
cout << "Y(y15 - y1) = ";
OutputBool(y, 15);
cout << "Code(a3 - a0) = ";
OutputBool(a, 4);
if (CycleFlag == 1)
{
CycleFlag = 0;
cout << "\nCycle\n";
break;
}
LogicYWU();
ChangeA();
cout << endl;
}
auto end = chrono::high_resolution_clock::now();
cout << chrono::duration_cast<chrono::nanoseconds>(end - begin).count() / 1000000 << "ms" << endl;
}
void v9Mili_matrix()
{
auto begin = chrono::high_resolution_clock::now();
ZeroBoolArray(a, 4);
cout << "State = ";
OutputName();
cout << "Y(y15 - y1) = ";
OutputBool(y, 15);
cout << "Code(a3 - a0) = ";
OutputBool(a, 4);
cout << endl;
ZeroBoolArray(y, 15);
ZeroBoolArray(w, 4);
ZeroBoolArray(u, 4);
for (int i = 0; i < 20; i++)
{
MergeAX();
FindYWU();
ChangeA();
cout << "State = ";
OutputName();
cout << "Y(y15 - y1) = ";
OutputBool(y, 15);
cout << "Code(a3 - a0) = ";
OutputBool(a, 4);
if (CycleFlag == 1)
{
CycleFlag = 0;
cout << "\nCycle\n";
break;
}
ZeroBoolArray(y, 15);
ZeroBoolArray(w, 4);
ZeroBoolArray(u, 4);
cout << endl;
}
auto end = chrono::high_resolution_clock::now();
cout << chrono::duration_cast<chrono::nanoseconds>(end - begin).count() / 1000000 << "ms" << endl;
}

## Slide 18: Разработка рабочей нагрузки
Входные сигналы x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10 | Ожидаемая работа программы
1000000000 | S0 – S1(y1) – S2(y2) – S3(y3) – S0
1001110000 | S0 – S1(y1) – S2(y2) – S3(y3) – S4(y4y5) – S6(y6) – S7(y7y4y8) – S8 – S0
1001000000 | S0 – S1(y1) – S2(y2) – S3(y3) – S4(y4y5) – S5(y2) - S6(y7y4y8) – S4 Состояние зациклилось
1001100000 | S0 – S1(y1) – S2(y2) – S3(y3) – S4(y4y5) – S5(y2) - S6(y7y4y8) – S4 Состояни езациклилось
1001111000 | S0 – S1(y1) – S2(y2) – S3(y3) – S4(y4y5) – S5(y6) - S6(y7y4y8) – S7(y9) – S8(y10) – S0
1001111010 | S0 – S1(y1) – S2(y2) – S3(y3) – S4(y4y5) – S5(y6) - S6(y7y4y8) – S7(y9) – S8(y10) – S0(y11)
0100010010 | S0 – S9(y1) – S10(y12y5) – S11(y13y14y8) – S12(y11) – S8 – S0(11)
0010000000 | S0 – S9(y1) – S10(y12y5) – S11 – S12(y13y14y8) – S10 Состояние зациклилось
0010010001 | S0 – S9(y1) – S10(y12y5) – S11(y6) – S12(y13y14y8) – S0(y15)
0100010110 | S0 – S9(y1) – S10(y12y5) – S11 – S12(y13y14y8) – S0(y15)
0011011000 | S0 – S9(y1) – S10(y12y5) – S11 – S12(y13y14y8) – S8 – S0
0100010001 | S0 – S9(y1) – S10(y12y5) – S11(y6) – S12(y13y14y8) – S7 – S8 – S0
0100210010 | Error: Во входной строке присутствуют запрещенные символы

## Slide 19: Тестирование интерпретатора
Интерпретатор был протестирован на всех примерах из таблицы из прошлого слайда.
Вывод программы при методе логических выражений
Вывод программы при методе троичных матриц

## Slide 20: Сравнительный анализ данных полученных протоколов
Характеристики | Метод логических выражений | Метод троичных матриц
Сложность реализации | Метод реализуется довольно сложно. Вся сложность заключается в вводе длинных цепочек | Метод реализуется немного сложнее. Вся сложность заключается в вводе длинных цепочек и написании алгоритма поиска.
Сложность модификации | Благодаря модульности легко модифицируется | Благодаря модульности легко модифицируется
Длительность написания кода | 4 часа | 3 часа
Количество строк кода | 150 | 250
Среднее время работы | 35.23 мс | 30.38 мс
Максимальное время работы | 48 мс | 40 мс
Минимальное время работы | 13 мс | 20 мс

## Slide 21: Спасибо за внимание!